- MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

  - Madde / Karışımın Tanıtılması:

Ürün Adı: Takiphos 400 EC

Aktif Madde Adı: Fenamiphos

IUPAC Adı: ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate

  - Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımı:

Nematosid (Nematod İlacı )

  - Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri:

Firma Adı          :FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

Adresi                :Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:6 Bor / Niğde

Telefon              :+90 388 999 1 606

GBF Yetkili Kişi : sds@hektas.com.tr

  - Acil durum Telefonu: 0 262 751 14 12

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

- ZARARLILIK TANIMLAMASI

  - Madde veya Karışımın Sınıflandırılması:

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırma:

Alevlenir sıvı (Kategori 3), H226

Akut toksisite (Kategori 2), H300

Akut toksisite (Kategori 3), H311

Akut toksisite (Kategori 4), H332

Cilt tahriş edici (Kategori 2), H315

Kronik sucul toksisite (Kategori 1), H410

Bu bölümde adı geçen H ibarelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

  - Etiket Unsurları

Tehlike

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H300 Yutulması halinde öldürücüdür.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

  - Diğer Zararlar: Yoktur

- BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

  - Maddeler

  - Karışımlar

| Bileşenler | Kons%w/w | EEC No | Cas No | Tehlike sınıflandırması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenamiphos | 40 | 244–848–1 | 22224–92–6 | Akut Tok. 2 * H300 Akut Tok. 3 *H311 Sucul Akut 1 H400 Sucul Kronik 1 H410 |
| Aromatik hidrokarbon | 40–50 | - | - | Alev.Sıvı 3 H226 Akut Tok. 4 * H332 Akut Tok. 4 * H312 Cilt Tah. 2 H315 |
| Emülgatör | 10–15 |  |  |  |

Bu bölümde adı geçen H ibarelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

  - İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurunuz.

Cilt: Temas halinde bulaşık elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Yutma:  İlaç etiket veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş dönmesi, başağrısı, bulantı kusma, kramp, karın ağrısı, gözbebeklerinin büzülmesi, nefes alma zorlukları, terleme

NOT: Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içirilir. Damardan 2 mg kadar doktor nezaretinde Atropin Sülfat enjekte edilir.

  - Çabuk ve Gecikmiş Önemli Belirtiler ve Etkiler: -

  - Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaret: -

- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

  - Yangın Söndürücüler

Su spreyi, Karbondioksit, Köpük, kuru kimyasallar

  - Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yanma veya ısınma olduğunda aktif maddenin dekompozisyonu sonucunda karbon, sülfür, fosfor ve azot oksitleri çıkmaktadır.

  - Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Mümkün mertebe tehlike oluşmasına meydan vermeden yangın çıkışına ani müdahale edilmelidir.

Yangına korunaklı bir yerden müdahale edin. Koruyucu maske takın.

Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun. Yangın suyunun çevreye yayılması engellenir.

Uygun Olmayan Söndürücüler: Basınçlı su

Çıkan dumanı, gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları uzaklaştırın.

Yangınla mücadele için gerekli ekipman: Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme) kullanın. Kapalı alanlarda kendinden hava sağlayan solunum aparatı gereklidir.

- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

  - Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri

İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Cilde temasından ve teneffüsten kaçınınız. Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme) kullanın.

  - Çevresel Önlemler

Bulaşık alanı derhal temizleyin. Su kaynaklarına ve kanalizasyona bulaştırmayınız. Kum veya absorbe edici madde ile yayılmasını engelleyiniz. Emdirilmiş materyalleri toplamak için, temiz, kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın. Dikkatlice süpürün.  Tüm tutuşturucu kaynakları yok edin. Atıkları boş bir kaba doldurup tanımlayın ve Atık Yönetimi yönetmeliğine göre imha ediniz.

  - Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

Bulaşık alanı su ile yıkayınız.  Çıkan solüsyonları atık kabına koyunuz.

  - Diğer Bölümlere Atıflar

Uyarılar: 13.  Maddede belirtilmiştir.

- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

  - Güvenli Elleçleme İçin Yöntemler: İlgili Bakanlığın Etiket Yönetmeliğine göre hazırlanan etiketinde belirtilmiştir. İlgili uyarıları okuyunuz. Ayrıca açık ambalajlara el sürmeyin, cilde ve göze değdirmeyin. Bulaşık elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın ve havalandırın. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.

  - Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar: Orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı olarak, iyi havalanan, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Depo sıcaklığı 20–25ºC’yi geçmemelidir. Açık alev bulunan ortam veya sıcak yüzeylerde depolamayın ve kullanmayın. Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.

  - Belirli Son Kullanımlar: Yoktur.

- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

  - Kontrol Parametreleri

  - Maruz Kalma Kontrolleri

Maruz Kalma Limit Değerleri: Fenamiphos: NIOSH REL: TWA 0,1 mg/m3 [cilt]

8.2.1. Uygun Mühendislik Kontrolleri

Cilde, göze bulaşması halinde temiz su ile yıkayın. Sigara kullanmadan, yemek yemeden, su içmeden önce cildi yıkayınız. İş gününün sonunda banyo yapınız. Tekrar kullanmadan önce kıyafetleri yıkayınız. İyi havalanmış yerlerde kullanınız.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanım

Solunum Sisteminin Korunması: Maske kullanın

Ellerin Korunması: Eldiven kullanın. Kullanım sonrası elleri yıkayın ve kurulayın.

Gözlerin Korunması: Gözlük kullanın.

Cildin Korunması: Önlük kullanın. Bulaşık giysileri hemen çıkarın. Maske kullanın.

- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

  - Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

- Görünüş: Sarı-kahverenkli berrak sıvı

- Koku: Karakteristik kokulu

- PH ( %10) : 4–6

- Kaynama noktası/Kaynama Aralığı: Bilinmiyor.

- Parlama Noktası: >24ºC

- Patlayıcılık Özellikleri: Tespit edilmemiştir.

- Oksitleme Özellikleri: Yoktur.

- Buhar Basıncı: 0,12 mPa (20 ºC) (fenamiphos)

- Nispi Yoğunluk: 0,950–1,050 gr/cm3

- Çözünürlüğü

- Su İçinde: Su içinde emülsiye olur.

- Yağ içinde: Çözünmez(spindle oil)

- Dağılım katsayısı (n-oktanol/su):  logP = 3,30 (20 °C (fenamiphos)

- Akışkanlık (Vizkozite) : Akıcı sıvı

- Buhar Yoğunluğu: Bilinmiyor

- Buharlaşma Hızı, oranı: Uygulanmaz.

  - Diğer Bilgiler : -

- KARARLILIK VE TEPKİME

  - Tepkime

  - Kimyasal Kararlılık

  - Zararlı Tepkime Olasılığı

  - Kaçınılması Gereken Durumlar: Normal şartlar altında stabildir.

  - Kaçınılması Gereken Maddeler: Kuvvetli bazlar

  - Zararlı Bozunma Ürünleri: karbon, sülfür, fosfor ve azot oksitleri

- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

  - Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Fenamiphos

LD50 oral sıçan: 6 mg/kg

LD50 deri sıçan: 80 mg/kg

LC50 solunum sıçan: 0,12 mg/l hava /4 saat (aerosol)

Deri teması: Hafif tahriş edicidir. (tavşan)

Göz teması: Hafif tahriş edicidir. (tavşan)

Hassasiyet: Bilinmiyor

- EKOLOJİK BİLGİLER

  - Ekotoksisite: Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

Fenamiphos

Bobwhite quail LD50: 0,7-1,6 mg/kg

Rainbow trout LC50 (96 saat): 0,0721 mg/l

Daphnia LC50 (48 saat): 0,0019 mg/l

  - Kalıcılık ve bozunabilirlik: Toprakta birkaç haftada bozunur

  - Biyobirikim Potansiyeli: logP = 3,30 (20 °C (fenamiphos)

  - Toprakta hareketlilik: Bilinmiyor

  - PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

  - Diğer olumsuz etkiler: -

- BERTARAF BİLGİLERİ

  - Atık İşleme Yöntemleri

Atık yönetimi yönetmeliğine göre hareket edilir.

- TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

  - BM Numarası: 3017

  - Uygun BM Taşımacılık Adı ORGANOFOSFOR PESTİSİT, SIVI, ALEVLENİR, ZEHİRLİ. (fenamifos, aromatik hidrokarbon)

ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE (fenamiphos, aromatic hydrocarbon)

  - Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: 6.1, 3

  - Ambalaj Grubu: II

  - Çevresel Zararlar: Fenamiphos

  - Kullanıcı İçin Önlemler

  - MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

  - Tünel Kodu: (D/E)

- MEVZUAT BİLGİSİ

  - Madde veya Karışım İçin Özel Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. Bu ürün Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırılmıştır (uygulanan Sınıflandırma ve Etiketleme yönetmeliği için 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI'na bakınız).

- DİĞER BİLGİLER

2. ve 3. bölüm altındaki H-Bildirimlerinin tam metni

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H300 Yutulması halinde öldürücüdür.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

GBF Hazırlayıcısı;

Adı Soyadı: Aylin OBALI

İletişim Bilgileri: sds@hektas.com.tr

Yeterlilik Belge Numarası: GBF-A-O-2908

UZEM (Ulusal Zehir Merkezi ) : 114

Not: Sadece zehirlenme anında arayınız.