- MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

  - Madde / Karışımın Tanıtılması:

Ürün Adı: Clareta

Aktif Madde Adı: Aclonifen

IUPAC Adı: 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

  - Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımı:

Herbisit (yabancı ot ilacı)

  - Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri:

Firma Adı          :FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

Adresi                :Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:6 Bor / Niğde

Telefon              :+90 388 999 1 606

GBF Yetkili Kişi : sds@hektas.com.tr

  - Acil durum Telefonu: 0 262 751 14 12

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

- ZARARLILIK TANIMLAMASI

  - Madde veya Karışımın Sınıflandırılması:

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırma:

Kronik sucul toksisite (Kategori 1), H410

Bu bölümde adı geçen H ibarelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

  - Etiket Unsurları

Dikkat

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

  - Diğer Zararlar: Yoktur

- BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

  - Maddeler

  - Karışımlar

| Bileşenler | Kons%w/w | EEC No | Cas No | Tehlike sınıflandırması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aclonifen | 49,5 | 277-704-1 | 74070-46-5 | Sucul Akut 1 H400 Sucul Kronik 1 H410 |

Bu bölümde adı geçen H ibarelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

  - İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutma:  Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Derhal doktora başvurun

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Not: Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

  - Çabuk ve Gecikmiş Önemli Belirtiler ve Etkiler: -

  - Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaret: -

- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

  - Yangın Söndürücüler

Su spreyi, Karbondioksit, Köpük, kuru kimyasallar

  - Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Zehirli gazlar oluşur. (Karbonmonoksit, karbondioksit, korozif gazlar ve buharları)

  - Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Mümkün mertebe tehlike oluşmasına meydan vermeden yangın çıkışına ani müdahale edilmelidir.

Yangına korunaklı bir yerden müdahale edin. Koruyucu maske takın.

Yangın suyunun çevreye yayılması engellenir.

Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun

Çıkan dumanı, gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları uzaklaştırın.

Yangınla mücadele için gerekli ekipman: Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme) kullanın. Kapalı alanlarda tüplü solunum cihazı gereklidir.

- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

  - Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri

İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Cilde temasından ve teneffüsten kaçınınız. Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme) kullanın.

  - Çevresel Önlemler

Bulaşık alanı derhal temizleyin. Su kaynaklarına ve kanalizasyona bulaştırmayınız. Kum veya absorbe edici madde ile yayılmasını engelleyiniz. Atıkları boş bir kaba doldurup tanımlayın ve Atık Yönetimi yönetmeliğine göre imha ediniz.

  - Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

Bulaşık alanı su ile yıkayınız.  Çıkan solüsyonları atık kabına koyunuz.

  - Diğer Bölümlere Atıflar

Uyarılar: 13.  Maddede belirtilmiştir.

- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

  - Güvenli Elleçleme İçin Yöntemler: İlgili Bakanlığın Etiket Yönetmeliğine göre hazırlanan etiketinde belirtilmiştir. İlgili uyarıları okuyunuz. Ayrıca açık ambalajlara el sürmeyin, cilde ve göze değdirmeyin. Bulaşık elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın ve havalandırın. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.

  - Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar: Orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı olarak, iyi havalanan, serin ve kuru bir yerde, muhafaza ediniz. Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.

  - Belirli Son Kullanımlar: Yoktur.

- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

  - Kontrol Parametreleri

  - Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Uygun Mühendislik Kontrolleri

Cilde, göze bulaşması halinde temiz su ile yıkayın. Sigara kullanmadan, yemek yemeden, su içmeden önce cildi yıkayınız. İş gününün sonunda banyo yapınız. Tekrar kullanmadan önce kıyafetleri yıkayınız. İyi havalanmış yerlerde kullanınız.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanım

Solunum Sisteminin Korunması: Uygun solunum gereçleri kullanın

Ellerin Korunması: Eldiven kullanın. Kullanım sonrası elleri yıkayın ve kurulayın.

Gözlerin Korunması: Kimyasal gözlük veya yüz koruyucu maske kullanın.

Cildin Korunması: Koruyucu giysi kullanın.

- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

  - Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

- Görünüş: Sarımsı viskoz sıvı

- Koku: Karakteristik kokulu

- pH ( %10) : 6,5–9,0

- Kaynama noktası/Kaynama Aralığı: Bilinmiyor.

- Parlama Noktası: Yanıcı değildir.

- Patlayıcılık Özellikleri: Tespit edilmemiştir.

- Oksitleme Özellikleri: Yoktur.

- Buhar Basıncı: 1.6  10-2 mPa (20 ºC)(aclonifen);

- Nispi Yoğunluk: 1,150-1,250 g/cm3 (20°C)

- Çözünürlüğü

- Su İçinde: Su içinde dağılır

- Yağ içinde: Bilinmiyor

- Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): logP = 4,37 (aclonifen)

- Akışkanlık (Vizkozite) : 1000–3000 cps(DV-II+PRO, RPM 10, Spindle 2, 25°C)

- Buhar Yoğunluğu: Bilinmiyor

- Buharlaşma Hızı, oranı: Uygulanmaz.

  - Diğer Bilgiler : -

- KARARLILIK VE TEPKİME

  - Tepkime: Bilinmiyor. Normal şartlar altında stabildir.

  - Kimyasal Kararlılık: Bilinmiyor. Normal şartlar altında stabildir.

  - Zararlı Tepkime Olasılığı: Uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon oluşturmaz.

  - Kaçınılması Gereken Durumlar: Uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon oluşturmaz.

  - Kaçınılması Gereken Maddeler: Bilinmiyor

  - Zararlı Bozunma Ürünleri: Karbon monoksit, karbondioksit, azot oksitleri

- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

  - Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Aclonifen

LD50 oral sıçan: >5000 mg/kg

LD50 Dermal sıçan: >5000 mg/kg

LC50 Solunum Sıçan: > 5,06 mg/l hava /4 saat

Cilt: Hafif tahriş edicidir. (tavşan)

Göz: Tahriş edici değildir. (tavşan)

- EKOLOJİK BİLGİLER

  - Ekotoksisite: Balarılarına tehlikeli değildir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

Aclonifen

Japanese quail LD50: 1500 mg/kg bw

Rainbow trout LC50: 0,67 mg/l/96 saat

Daphnia LC50: 2,5 mg/l/48 saat

  - Kalıcılık ve bozunabilirlik: DT50 36-80 (aclonifen)

  - Biyobirikim Potansiyeli: logP = 4,37 (aclonifen)

  - Toprakta hareketlilik: Bilinmiyor

  - PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

  - Diğer olumsuz etkiler: -

- BERTARAF BİLGİLERİ

  - Atık İşleme Yöntemleri

Atık yönetimi yönetmeliğine göre hareket edilir.

- TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

  - BM Numarası: 3082

  - Uygun BM Taşımacılık Adı ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (aklonifen)

ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (aclonifen)

  - Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: 9

  - Ambalaj Grubu: III

  - Çevresel Zararlar: aclonifen

  - Kullanıcı İçin Önlemler

  - MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

  - Tünel Kodu: (E)

  - IMDG EmS: F-A, S-F

- MEVZUAT BİLGİSİ

  - Madde veya Karışım İçin Özel Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. Bu ürün Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırılmıştır (uygulanan Sınıflandırma ve Etiketleme yönetmeliği için 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI'na bakınız).

- DİĞER BİLGİLER

2. ve 3. bölüm altındaki H-Bildirimlerinin tam metni

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

GBF Hazırlayıcısı;

Adı Soyadı: Esin Gözde Savaş

İletişim Bilgileri: sds@hektas.com.tr

Yeterlilik Belge Numarası: GBF-A-0-2862

UZEM (Ulusal Zehir Merkezi ) : 114

Not: Sadece zehirlenme anında arayınız.